Итоги выполненных  работ за  2014год

В Муниципальном  Мытищинском  районе за 2014                                   год нами  было сделано:

- отремонтировано водопроводных колодцев – 45 шт.;

- отремонтировано канализационных колодцев –108 шт.;

- заменено запорной арматуры (задвижки и вентили) – 106 шт.;

- замена люков –24 шт.;

- заменено и отремонтировано пожарных гидрантов – 24 шт.;

- заменено водопроводных колонок – 30 шт.;

- произведен ремонт  канализационных лотков - 30 шт.;

- произведен капитальный ремонт насосов 2-го подъема –9 ед.;

- произведен капитальный ремонт насосов 3-го подъема –14 ед.;

- выполнен ремонт артскважин – 2 шт.;

- выполнен ремонт резервуаров – 3 шт.;

- произведено техническое обследование резервуара – 1 шт.;

- промыто водопроводных сетей –10,2 км.;

-    промыто канализационных сетей – 34 км.;

-    переложено водопроводных сетей – 840 м.;

-    выполнена перекладка канализационного трубопровода на ст. Биологической очистки;

-  произведена гидродинамическая промывка канализационного коллектора по ул. Силикатная;

- выполнен ремонт насосов подачи осадка на очистных сооружениях Пироговский;

- выполнен ремонт насосов подачи флокулянта на очистных сооружениях Пироговский.

Всего  ОАО «Водоканал-Мытищи» по     капитальному и текущему    ремонту за  2014 год  выполнено на сумму 18,5 млн. рублей.

По плану реконструкции и модернизации выполнены работы по тампонажу скважин

на Гл. ВЗУ скважина №25,  ВЗУ «Челюскинский» скважина №4, ВЗУ №8 скважина 1.

Проложен новый канализационный коллектор по ул. Ульяновская Д-500 мм.  длиной  908 метров.

Произведена реконструкция шести насосных станций.

Разработан проект по бурению скважин: 2-х шт. на Гл. ВЗУ и 1 шт. на ВЗУ «ОКБКП».

В аренду нашему предприятию передано:

Водопроводных сетей 3,2 км.;

Канализационных сетей 3,4 км.;

По инвестиционной программе ОАО «Водоканал-Мытищи» выполнены работы по:

- строительству станции обезжелезивания на ВЗУ «КБАТО» производительностью 200 м3/час;

- прокладке водовода  Д-630 мм.  от  ул.  Ак. Каргина по Олимпийскому проспекту 346 метров;

- перекладке ветхого участка стальных напорных коллекторов 2Д-700 мм. на трубы из полимерных материалов 2Д-800 мм.